## Slide 1: MIPS32计算机系统 设计与实现
计02 郭家宝 自94 周越

## Slide 2: 实现结果
精简MIPS32多周期CPU核心
  50条必要指令
  7种异常（硬件中断为异常之一）
  时钟、串口硬件中断
  MMU（实现了TLB）
  特权极
片上ROM，SRAM，串口，Flash
简单程序50MHz 操作系统25MHz
CPU与Memory可以使用异步时钟

## Slide 3: 实现结果
验证与运行结果
功能 | 软件仿真验证 | 简单程序验证 | 操作系统验证
算术逻辑运算 | √ | √ | √
分支与跳转 | √ | √ | √
访存 | √ | √ | √
乘法寄存器读写 | √ | √ | √
CP0寄存器读写 | √ | √ | √
软件异常 | √ | √ | √
时钟、串口中断 | √ | √ | √
MMU(直接映射) | √ | √ | √
MMU(TLB) | √ |  | 

## Slide 4: 设计亮点
模块化设计
仿真专用模块
统一Memory模块
异步Memory实现
实用工具
版本管理：git
自动生成工具
仿真软件：ModelSim
自动测试脚本

## Slide 5: 模块结构图
System/System_sim
Clocks
Memory/
Memory_sim
ROM
SRAM
COM
Flash
CPU/CPU_sim
ALU
AluOpEncoder
MMU
CP0

## Slide 6: Memory模块
所有存贮、外设统一到一个模块，给不同外设分配了不同的物理地址
Memory有反馈信号，可以节省周期，可以使用不同时钟
实现虚拟的Memory模块用于软件仿真

## Slide 7: 版本管理工具
使用git进行版本控制，可以回退到任何一个版本，保护了代码的安全性，同时也便于多人协作
在使用git提交之前，必须确保代码可以正确编译、综合，并且通过软件仿真

## Slide 8: 自动生成工具
使用了gcc交叉工具链汇编、链接
Bootloader代码由汇编写成，首先由gcc汇编为MIPS32机器代码，然后使用自己编写的生成器，将代码翻译为VHDL存储器，再综合为片上ROM，开机时由此启动
Bootloader汇编代码
MIPS32 机器指令
VHDL
片上ROM

## Slide 9: 软件仿真验证
仿真软件：ModelSim
仿真输入输出：std.textio库
  从文件输入输出；标准输出
模块参数化
  Debug开关
  起始执行地址
  时钟（用于硬件）
使用脚本
  调用交叉工具链汇编、链接、反汇编，生成内存映象
  调用命令行版ModelSim编译、仿真设计
  处理、比较仿真输出，统计测试结果

## Slide 10: 仿真过程
测试代码
#Load a number and send it to COM
start:
.text 0
la $4, 0x1234
la $5, 0xBFD003F8 # r5 := COM_ADDR
sw $4, 0($5) # mem[r5] := r4
break

## Slide 11: 仿真过程
生成的内存映象
80000000 24041234
80000004 3c05bfd0
80000008 34a503f8
8000000c aca40000
80000010 0000000d

## Slide 12: 仿真过程
运行结果
0x34

## Slide 13: 仿真过程
Debug输出节选
fetch instr @ 0x80000000
MMU[0x80000000] : 0x00000000
Mem[0x00000000] : 0x24041234
001001 | 00000 | 00100 | 0001001000110100
ADDIU rs: 0 rt: 4 imm:0x1234
R[ 0] : 0x00000000
alu_a <= 0x00000000
alu_b <= 0x00001234
alu_r : 0x00001234
R[ 4] <= 0x00001234

## Slide 14: 测试流程

## Slide 15: 测试流程
自动批量测试

## Slide 16: 改进
功能方面
  更多指令
  更多类型异常
  更多CP0功能
  流水线
  更多外设
方法方面
  使用命令行版本的综合、布线工具，利用脚本实现自动化
  CPU的debug模式下增加串口输出（也可以考虑JTAG）

## Slide 17: 欢迎提问
谢谢！